Коммерческое предложение

ООО «РПБ» сообщает о возможности поставки следующего оборудования:

Буровой насос «КРОНОС ОППОЗИТ» это современный многофункциональный буровой насос, предназначен для нагнетания промывочной жидкости в скважину при геологоразведочном бурении глубиной до 300 метров, а также перекачки вязких жидкостей для разнообразных технологических нужд, в соответствии с техническими характеристиками. В качестве промывочной жидкости могут применяться вода, эмульсии или глинистые растворы плотностью до 1,2 г/см3, вязкостью до 35 с по ВБР-1 с содержанием твердых частиц до 4,5% (по объему). Насос эпизодически может использоваться для нагнетания растворов с вязкостью до 60 с по ВБР-1, плотностью до 2 г/см3 и содержанием твердых частиц до 10%. Оставляя все преимущества НБ-32/50, такие как простота эксплуатации и литраж, а также замена расходников (все основные расходные комплектующие: гильзы, штока, поршни и клапана взаимозаменяемы с НБ-32 и НБ-4), насос «КРОНОС ОППОЗИТ» лишён существенных его недостатков, таких как вес и габариты.

Отличное решение как для современных малогабаритных установок, так и для станков типа УРБ2А2, СКБ, УГБ, ПБУ, и прочих.

Существенно экономит место на платформе, что позволяет использовать освободившееся место для размещения доп. оборудования.

Насос буровой «КРОНОС ОППОЗИТ» состоит из следующих основных узлов: Клапанная головка - 4 шт., гильза насоса - 2 шт., поршень - 2 шт., гидроцилиндр - 1 шт., концевой выключатель 2 шт., гидрораспределитель электромагнитный с катушкам и розетками 1 шт., комплект РВД. Насос-поршневой, горизонтальный, состоит из двух основных частей – гидравлической и электрической. Гидравлическая часть служит для обеспечения необходимых параметров работы насоса. В клапанной головке смонтированы седла шарового клапана (НБ-4). Клапанные группы монтируются в гидроблок через верхние и нижние отверстия, закрытые соответственно заглушками. Клапанная головка присоединена к корпусу насос с помощью 4 болтов. Сальнико-поршневой узел крепится с двух сторон к корпусу насоса.

Насос комплектуется одним типоразмером сменных поршневых узлов диаметром от 80 до 120 мм, позволяет изменять давление и объем промывочной жидкости посредством изменения диаметра используемой гильзы. Сальнико-поршневой узел состоит из гильзы насоса (НБ-32/50) и поршня, который уплотнен резиновыми манжетами наборными или литыми, а так же штока цилиндра (НБ 32-50). При необходимости замены изношенных деталей узел снимается целиком. Соединение обеспечивает оперативность монтажа и демонтажа сальнико-поршневого узла. Возвратно-поступательное движение гидравлического цилиндра обеспечивает движение поршней. При движении поршня назад в рабочей камере гидроблока (полость над всасывающим клапаном) создается разряжение. Клапан под действием давления жидкости приподнимается и жидкость заполняет объем, освобожденный поршнем в рабочей камере. При ходе поршня вперед всасывающий клапан, находящийся под воздействием гравитации закрывается, а нагнетательный открывается и вытесняемая поршнем из рабочей камеры жидкость поступает в напорную полость гидроблока и далее, через линию нагнетания, в напорную магистраль насоса.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры бурового раствора | Параметры рабочей жидкости |
| --- | --- |
| Наименование | Производитель- ность | Максимальное давление | Диаметр р гильзы | Расход масла | Давление масла (max) | Потреблен ие кВт |
| Кронос оппозит НБ 40/320-80 | 320 | 40 | 80 | 70 | 210 | 25 |
| Кронос оппозит НБ 35/400-90 | 400 | 35 | 90 | 70 | 210 | 25 |
| Кронос оппозит НБ 30/480-100 | 480 | 30 | 100 | 70 | 210 | 25 |
| Кронос оппозит НБ 25/560-110 | 560 | 25 | 110 | 70 | 210 | 25 |
| Кронос оппозит НБ 20/640-130 | 640 | 20 | 120 | 70 | 210 | 25 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм. | 390*190*2000 |
| Масса, кг, не более | 160 |

## ООО «РПБ» имеет возможность изготовить и поставить в Ваш адрес буровой насос в «Кронос ОППОЗИТ» в следующих исполнениях:

| № | Наименование | Цена, руб. в т. ч. НДС- 20% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двухпоршневой буровой насос «КРОНОС ОППОЗИТ» | 320 000,00 |

| Генеральный директор ООО «РПБ» |  | Фролов В.А. |
| --- | --- | --- |